## Slide 1
TuneAble GO
Un accordeur d'instruments adapté aux personnes non-voyantes / malvoyantes
Présenté par :
Manuelle WAFEU
Yannis NGAKO
Encadreur:
Mr Amine KHETTAT
Notes: Objectif : présenter le projet, son architecture fonctionnelle, puis le détail de chaque bloc. [Sources] - ESP32 (photo) : https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/images/425/MFG_ESP32-DEVKITC-VIE.jpg - DRV2605L (photo) : https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/2305-07.jpg - Disque piézo (photo) : https://www.auroraprosci.com/image/catalog/Actuators%20and%20Sensors/Piezo%20element/Piezo-element-6.jpg - Logo Bluetooth (CC0, PNG) : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Bluetooth_Figure_Mark_Logo.svg/960px-Bluetooth_Figure_Mark_Logo.svg.png [/Sources]

## Slide 2
Plan de la présentation
1. Contexte & objectif du projet
Besoins utilisateurs (accessibilité, usage en autonomie)
Problème à résoudre : détecter la note + guider la correction
Contraintes : portable, faible consommation, interface simple
Accordeur accessible — présentation
2. Architecture fonctionnelle (blocs)
3. Détail des blocs : principe, matériel, choix techniques
Notes: [Sources] - (Plan) Contenu rédigé pour la présentation. [/Sources]

## Slide 3
Contexte et besoin
Développer un accordage accessible avec retour haptique ou feedback
Objectifs
Détecter la fréquence fondamentale
Identifier la note + écart (en cents)
Guider la correction (trop bas / trop haut)
Contraintes
Robuste au bruit (capteur adapté)
Latence faible
Interface simple (boutons)
Critères de succès
Précision suffisante pour accorder
Retour clair
Accordeur accessible — contexte
Contexte
Notes: [Sources] - (Contexte/objectif) Contenu rédigé pour la présentation. [/Sources]

## Slide 4
A savoir
Accordeur accessible — perspectives
12 notes de musique
08 octaves : la suivante égale au double de la précédente
1 démi-ton : distance entre une touche et la touche adjacente
1 ton = deux demi tons
Chaque demi-ton = 100 cents 1 octave = 1200 cents
Formule de calcul de la fréquence de la note située au démi ton supérieur
F2 = F1 * 2^(1/12)
Ecart en cents
Notes: [Sources] - ESP32 (modes basse conso) : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf - YIN pitch estimator : https://audition.ens.fr/adc/pdf/2002_JASA_YIN.pdf [/Sources]

## Slide 5
Architecture fonctionnelle (vue bloc)
Acquisition
(capteur)
Conditionnement
+ ADC
Traitement
Du signal
Décision
(note + écart)
Feedback
(audio/haptique)
Accordeur accessible — architecture
Acquisition
(microphone)
Alimentation : Batterie Li-ion → Charge/Protection → buck-boost 3.3 V → ESP32 + périphériques
Notes: [Sources] - ESP32 datasheet : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf - DRV2605L datasheet : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf - YIN pitch estimator (référence algorithmique) : https://audition.ens.fr/adc/pdf/2002_JASA_YIN.pdf - Images : - ESP32 : https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/images/425/MFG_ESP32-DEVKITC-VIE.jpg - DRV2605L : https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/2305-07.jpg - Piézo : https://www.auroraprosci.com/image/catalog/Actuators%20and%20Sensors/Piezo%20element/Piezo-element-6.jpg - TP4056 module (photo) : https://kitsguru.com/cdn/shop/products/TP4056LithiumBatteryChargingBoardChargerModuleLi-ionLED_2048x2048.jpg?v=1642664334 - Bluetooth logo (CC0) : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bluetooth_Figure_Mark_Logo.svg [/Sources]

## Slide 6
Bloc 1 — Acquisition du son : Avec Microphone I2S
Principe
Protocole de transport de l'audio entre composants
02 canaux : gauche et droit
03 signaux : Serial clock (BCLK), Word Select (WS), Serial Data (SD)
Configurations
Accordeur accessible — bloc acquisition
I2S : Inter-IC Sound
Synchronisation ESP32 BCLK
Stockage des données
Lecture du buffer et récupération des données
Mode :
Nombre de bits par échantillons :
Choix du canal :
Notes: [Sources] - ESP32 datasheet : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf - Images : - Piézo : https://www.auroraprosci.com/image/catalog/Actuators%20and%20Sensors/Piezo%20element/Piezo-element-6.jpg - ESP32 : https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/images/425/MFG_ESP32-DEVKITC-VIE.jpg [/Sources]

## Slide 7
Bloc 1 — Acquisition du son : Avec pince piezoélectrique
Pourquoi ?
Convertir une contrainte mécanique (vibration) en signal analogique
Attention : Nécessite d'être bien fixé
Schématique
Capteur SEN-VIB01
Accordeur accessible — bloc acquisition
Principe
Plus robuste au bruit ambiant
Notes: [Sources] - ESP32 datasheet : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf - Images : - Piézo : https://www.auroraprosci.com/image/catalog/Actuators%20and%20Sensors/Piezo%20element/Piezo-element-6.jpg - ESP32 : https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/images/425/MFG_ESP32-DEVKITC-VIE.jpg [/Sources]

## Slide 8
Bloc 2 — Traitement du signal (détection de note)
Principe
Fenêtrage + filtrage (réduire le bruit)
Estimation de la fréquence fondamentale (algorithme de Yin)
Comparaison à une table de fréquences → note la plus proche
Calcul de l’écart en cents → décision “trop bas / trop haut”
Principe de l’algorithme de Yin
But : Detection de la frequence fondamentale (On cherche le decalage τ pour lequel le signal se répète le mieux)
: comparer avec
Normalisation cumulée
Choisir le premier minimum qui passe sous le seuil (seuil de Yin)
Interpolation pour améliorer la précision
Sorties utiles
Note détectée
Écart (en centime)
Accordeur accessible — traitement
Notes: [Sources] - ESP32 datasheet (ADC, DSP) : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf - YIN (Cheveigné & Kawahara, 2002) : https://audition.ens.fr/adc/pdf/2002_JASA_YIN.pdf [/Sources]

## Slide 9
Bloc 3 — Feedback utilisateur
Objectif : guider la correction
Indiquer la note + direction (trop bas / trop haut)
Confirmer quand la note est juste
Stratégie de retour
Vibration courte : trop bas
Vibration longue : trop haut
Accordeur accessible — feedback
Driver + Moteur
Pilotage ERM (DFR0440)
I²C (0x5A) + PWM (Niveau de vibration)
Notes: [Sources] - DRV2605L datasheet (ERM/LRA, I2C) : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf - DRV2605L (photo) : https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/2305-07.jpg [/Sources]

## Slide 10
Bloc 4 — Alimentation
Besoins
Autonomie sur batterie (usage nomade)
Recharge simple (USB)
Modes basse consommation quand inactif
Choix matériel (exemple)
Batterie Li‑Ion / Li‑Po 1S
Chargeur BQ25185DLHR (courant programmable, fin de charge)
Jauge MAX17048G_10
Régulateur TPS63802DLAR Buck-boost 3.3V
Accordeur accessible — alimentation
Notes: [Sources] - TP4056 datasheet : https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf - TP4056 module (photo) : https://kitsguru.com/cdn/shop/products/TP4056LithiumBatteryChargingBoardChargerModuleLi-ionLED_2048x2048.jpg?v=1642664334 - ESP32 (modes basse conso) : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf [/Sources]

## Slide 11
Bloc 5 — Alimentation & autonomie
Accordeur accessible — alimentation
Notes: [Sources] - TP4056 datasheet : https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf - TP4056 module (photo) : https://kitsguru.com/cdn/shop/products/TP4056LithiumBatteryChargingBoardChargerModuleLi-ionLED_2048x2048.jpg?v=1642664334 - ESP32 (modes basse conso) : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf [/Sources]

## Slide 12
PCB
Accordeur accessible — flux
Face avant
Face arrière
Notes: [Sources] - (Flux) Contenu rédigé pour la présentation. [/Sources]

## Slide 13
Conclusion
Un accordeur pensé pour l’accessibilité : audio + haptique
Architecture modulaire : acquisition → DSP → feedback
Base matérielle : ESP32 + capteur + driver haptique + batterie
Prochaines étapes : tests utilisateurs, calibration, miniaturisation
Merci !
Notes: [Sources] - ESP32 datasheet : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf - DRV2605L datasheet : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2605l.pdf - TP4056 datasheet : https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf [/Sources]